## Slide 1
Model Predictive Control
con iperparametri tarati secondo l’approccio Bayesian Optimization nel contesto di un forno industriale per attività di packaging
LAUREANDO
Fabio Filippo Mandalari
RELATORE
Prof. Antonio Ferramosca
CORRELATORI
Prof. Davide Previtali
Ing. Leandro Pitturelli
DATA
27/09/2024

## Slide 2
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 3
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 4
Il prodotto da trattare è costituito da pacchi di bottiglie di plastica avvolte da un film plastico termoretraibile;
All’ingresso del forno i pacchi sono avvolti dal film in maniera grossolana;
L’obiettivo del passaggio per il forno è fare in modo che le elevate temperature all’interno della camera riescano a far sì che il film si restringa attorno alle bottiglie in maniera ottimale.
Descrizione del sistema: il forno

## Slide 5
Direzione del nastro
Zona 1
Zona 2
Nastro trasportatore
Cavità del forno
Ventilatori
Pacco di bottiglie
Il forno è idealmente divisa in due zone comunicanti tra loro;
Il nastro trasportatore permette ai pacchi di bottiglie di circolare attraverso il forno;
I ventilatori permettono all’aria calda di distribuirsi uniformemente all’interno della cavità;
Il sensore a infrarossi rileva la presenza di nuovi pacchi all’ingresso.
Sensore a infrarossi
Descrizione del sistema: vista frontale

## Slide 6
6
Entrata
Uscita
Termocoppie
EMR2
SSR2
SSR2
SSR2
SSR2
EMR2
EMR1
SSR1
SSR1
EMR1
SSR1
SSR1
Termoresistenze
Le termoresistenze sono gli strumenti adibiti alla generazione del calore all’interno della cavità;
Le termocoppie sono sensori posizionati all’interno della cavità il cui obiettivo è quello di fornire le letture di temperatura;
Complessivamente, il sistema dispone di:
Descrizione del sistema: vista dall’alto

## Slide 7
[1] Davide Previtali, Leandro Pitturelli, Fabio Previdi, Antonio Ferramosca, Temperature control of a shrink tunnel with multiple heating zones.
Descrizione del sistema: modellistica in variabili di stato
Per poter implementare una opportuna strategia di controllo è necessario disporre di un modello del sistema da controllare, ovvero un modello che descriva il comportamento del sistema sotto controllo nella migliore maniera possibile.
Un modello in variabili di stato assume la seguente forma:
Le matrici , , e sono state identificate per mezzo della modellazione del forno mediante un circuito termo-elettrico equivalente [1].

## Slide 8
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 9
EOMPCT
FORNO
OSSERVATORE
ZOH
ZOH
Lo schema di controllo prevede la presenza di un controllore EOMPCT (Economic Offset-free Model Predictive Control for Tracking) che riceve in input il riferimento , la tensione di rete , il costo dell’energia e lo stato stimato :
Architettura di controllo: schema di controllo

## Slide 10
Variabili di ottimizzazione:
Costo di tappa
Costo terminale
Costo offset-free
Slack
Costo economico
Iperparametri di tuning:
Architettura di controllo: funzione di costo

## Slide 11
s.t.
Predizioni di stato e uscita
Vincoli su stato e ingresso
Feedback di stato
Vincolo per il controllo a zone
Vincolo di appartenenza al CIS
Predizioni di stato e uscita artificiali
Architettura di controllo: problema di ottimizzazione

## Slide 12
Vi sono due obiettivi in forte contrasto tra loro:
Minimizzazione del tempo di convergenza al setpoint;
Minimizzazione del consumo energetico.
Per ottenere il miglior compromesso è stata sfruttata la tecnica di ottimizzazione bayesiana.
Architettura di controllo: problema da risolvere

## Slide 13
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 14
L’ottimizzazione bayesiana è una strategia di ottimizzazione globale usata quando il fenomeno in esame è descritto da una funzione black-box estremamente dispendiosa da valutare analiticamente.
Ottimizzazione bayesiana: modello surrogato
Modello surrogato. Il modello surrogato viene creato sfruttando lo storico dei dati relativi al comportamento passato del fenomeno. Il modello surrogato di riferimento per l’applicazione è Gaussian Process.

## Slide 15
L’ottimizzazione bayesiana è una strategia di ottimizzazione globale usata quando il fenomeno in esame è descritto da una funzione black-box estremamente dispendiosa da valutare analiticamente.
Funzione di acquisizione. La funzione di acquisizione viene utilizzata con lo scopo di guidare la ricerca del successivo punto da valutare. La funzione di acquisizione di riferimento per l’applicazione è Expected Improvement.
Ottimizzazione bayesiana: funzione di acquisizione

## Slide 16
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 17
Risultati sperimentali: TSV, ITAE, funzione di costo
Valutazione degli ingressi:
Valutazione delle uscite:
Funzione ad-hoc per la valutazione del trade-off:

## Slide 18
Risultati sperimentali: framework di lavoro
Inizializzazione
num_seed_points
Creazione del modello surrogato
Gaussian Process
Campionamento con la funzione di acquisizione
Expected Improvement
EOMPCT
Plant
Costo del controllo
TSV
ITAE
Update del modello surrogato
Gaussian Process
Campionamento con la funzione di acquisizione
Expected Improvement
IL PROCESSO È ITERATIVO!

## Slide 19
Risultati sperimentali: valutazione del trade-off

## Slide 20
Risultati sperimentali: prova di controllo in azienda

## Slide 21
Descrizione del sistema
Architettura di controllo
Ottimizzazione bayesiana
Risultati sperimentali
Conclusione
OUTLINE

## Slide 22
Per poter controllare il forno è stata implementata una strategia EOMPCT;
Il controllore EOMPCT consta di alcuni iperparametri da tunare opportunamente; il tuning degli iperparametri riflette gli obiettivi del controllo;
Per tunare gli iperparametri è stata utilizzata la tecnica di ottimizzazione bayesiana;
La configurazione ottima degli iperparametri è stata ricavata in fase di simulazione effettuando un controllo EOMPCT sul modello del forno;
I risultati sperimentali condotti in azienda portano a concludere che gli iperparametri trovati in fase di simulazione sono ottimi rispetto alla funzione di costo scelta.
Conclusione: discussione finale

## Slide 23
Grazie per l’attenzione

## Slide 24
APPENDICE

## Slide 25
Architettura di controllo: Receeding Horizon Principle
Si consideri il caso in cui un sistema debba essere spostato dallo stato iniziale a quello terminale sfruttando un orizzonte di predizione pari a :

## Slide 26
Architettura di controllo: Speedgoat
Azioni di controllo
Temperature
EOMPCT

## Slide 27
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
Risultati sperimentali: parametrizzazione ottima per

## Slide 28
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
Risultati sperimentali: parametrizzazione ottima per

## Slide 29
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
IPERPARAMETRO | RANGE | VALORE OTTIMO
Risultati sperimentali: parametrizzazione ottima per

## Slide 30
Risultati sperimentali: prova di controllo in azienda

## Slide 31
Risultati sperimentali: prova di controllo in azienda